Перечень оборудования Центра доклинических и трансляционных исследования ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова» Минздрава России

| № | Наименование оборудования | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| НИ группа клеточных технологий |
| 1 | Автоматический счетчик клеток TC20тм (Bio-Rad Laboratories Inc., USA) | Подсчет клеток в диапазоне концентраций 5x104–1x107 клеток/мл размером 6–50 мкм в течение 30 с. Оценка жизнеспособности клеток по окрашиваю трипановым синим. Подсчет клеток в образцах с множеством клеточных популяций. Экспорт результатов с экрана счетчика на USB-носитель |
| 2 | Система визуализации клеток Cytell™ (GE Healthcare Life Sciences, UK) | Флуоресцентный анализ образцов в голубом зеленом, оранжевом, красном каналах в проходящем свете на планшетах, Т-колбах, чашках Петри и слайдах, используя все преимущества ручного микроскопа. Точное определение количества клеток и оценка их жизнеспособности и концентрации с использованием одноразового гемоцитомера. Анализ распределения фаз клеточного цикла с использованием ДНК-связывающего флуорофора в качестве маркера для содержимого ДНК в многолуночном формате. Проведение двух- или трех-цветного анализа в многолуночном формате с разделением на подгруппы для определения доли живых, мертвых и нездоровых клеток. Получение изображений, анализ данных для микропланшетов всего за 15 мин. |
| 3 | Устройство флуоресцентной визуализации клеток ZOE™ (Bio-Rad Laboratories Inc., USA) | Флуоресцентная визуализация клеток в синем, зеленом и красном каналах на х20. Микроскопия в световом поле. Захват и обработка изображений клеток, в том числе для создания многоцветных изображений методом объединения. Оценка трансфекции клеток (например, по GFP). |
| 4 | Инвертированный микроскоп Nikon Eclipse Ti-U (Nikon Corporation, Japan) | Микроскопия культур клеток (флаконы, чашки Петри), препаратов (предметные стекла) на разных увеличениях х10, 20, 40, 100, цифровая фотосъемка. Флуоресцентная съемка (фиолетовый, зеленый каналы). Морфометрия, оценка размеров, площадей клеток, интенсивности флуоресценции. |
| 5 | CO2 инкубатор с водяной рубашкой серия 8000WJ (Thermo Fisher Scientific Inc., USA) | Краткосрочное и долговременное культивирование нормальных, стволовых, опухолевых клеток человека и животных при 37°С и заданном диапазоне рСО2 |
| 6 | Шкаф вытяжной ШВ-"Ламинар-С"-1,5 (530.150) (Lamsystems, РФ) | Обеспечивает работу оператора с химически вредными и малотоксичными веществами в т.ч с малотоксичными парами и газами с эффективным удалением их из рабочей зоны. |
| 7 | Центрифуга медицинская лабораторная LMC-3000 (SIA Biosan, Latvia) | Центрифугирование биоматериала в пробирках на 15 мл со скоростью вращения ротора до 3000 оборотов/мин |
| 8 | Холодильник лабораторный комбинированный ХЛ-340 «POZIS» линия Paracels (Позис, Россия) | Хранение реактивов при 4°С и -2037°С. |
| 9 | Водяная баня-термостат с перемешиванием WB-4 MS (SIA “BioSan”, Latvia) | Размораживание, инкубация биоматериала при 37°С заданное по протоколу время |
| 10 | Ламинарный шкаф Ламсистемс | Ламинарный поток, 2 класс биологической безопасности |
| НИО микробиологии |
| 11 | MALDI-TOF масс-спектрометр MicroFlex, Bruker | Позволяет получать масс-спектры белков объектов и проводить на их основе идентификацию и типирование микроорганизмов |
| 12 | Секвенатор ABI Prizm 3130, Applied Byosystems | Позволяет оценить последовательность нуклеотидов участка ДНК и провести точную идентификацию и типирование микроорганизмов и отдельных генов |
| 13 | Секвенатор следующего поколения MiSeq, Illumina | Позволяет провести полногеномное и метагеномное исследование |
| 14 | Система гель-документации IMAGEQUANT LAS 500 , GE Healthcare Life Sciences | Позволяет документировать результаты классического гель-электрофореза |
| 15 | Оборудование для гель-электрофореза, BioRad | Позволяет провести гель-электрофорез для оценки результатов полимеразной цепной реакции |
| 16 | Процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клето, белков King Ficher, ThermoFisher Scientific | Позволяет провести выделение ДНК автоматически, что важно для обеспечения обработки большого количества проб и минимизации влияния человеческого фактора |
| 17 | Cистема фрагментного анализа Fragment Analyzer 12-капиллярный, Advanced Analytical Technologies | Позволяет провести все виды фрагментного анализа, оценку качества библиотек для секвенирования следующего поколения |
| 18 | Cпектрофотометр NanoVue Plus, Biochrom | Позволяет измерить концентрацию нуклеиновых кислот в образце |
| 19 | Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000 модуль оптический CFX96, (Bio-Rad) | Позволяет провести полимеразную цепную реакцию в реальном времени, провести количественную оценку результатов, в том числе оценить экспрессию генов |
| 20 | Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот Т100, Bio-Rad | Позволяет провести полимеразную цепную реакцию с заданными параметрами |
| 21 | Анализатор модульный автоматический бактериологический Sensititre, Trek Diagnostic Systems | Позволяет провести исследование чувствительности микроорганизмов (бактерий и грибов) к антимикробным препаратам методом серийных разведений |
| 22 | Прямой микроскоп Nikon Eclipse ci-S/ ci-L, Nikon | Позволяет провести микроскопическое исследование объектов с сохранением изображения на электронном носителе |
| НИЛ нанотехнологий |
| 23 | Перистальтический насос для точной подачи реагентов производства ООО «Кардиопротект», Россия. | Объемный расход 1-10 мл/мин. |
| 24 | Химический реактор идеального смешения периодического действия с верхней мешалкой и термостатируемым кожухом YHCHEM, Китай. | Емкость резервуара 2000 мл, скорость перемешивания 5-800 об/мин. |
| 25 | Установка для газофазного нанесения оболочек на неорганические наночастицы производства ООО «Кардиопротект», Россия. | Температура испарителя аминирующего агента: 20-450 град. С. Температура зоны реакции: 20-450 град. С. Аминирующий агент: 3-аминопропилтриэтоксисилан. Карбонизирущий агент: пропаргиловый спирт. Газ-носитель: аргон, азот. Расход газа-носителя: 0.1-1.5 л/мин. Единовременная загрузка: 100 куб. см. Аминирование кремнеземных наночастиц. Аминирование наночастиц пористого кремния. Аминирование магнитных наночастиц. Покрытие углеродом наночастиц. |
| 26 | Химический реактор с водяной баней и верхней мешалкой, Kori Instrument, Китай. | Емкость резервуара 1000 мл, скорость перемешивания 5-800 об/мин. |
| 27 | Устройство лабораторное перемешивающее LS-220, Loip, Россия. | Скорость перемешивания 1-500 об/мин. |
| 28 | Жидкостный термостат LT-105a, LOIP, Россия. | Температура -20-100 °С. |
| 29 | Колбонагреватель LH-225, LOIP, Россия. | Объем нагреваемой колбы,50-250 мл, максимальная температура нагрева, 600°С. |
| 30 | Аквадистиллятор электрический ДЭ-25, Россия. | Производительность – 20 литров/час. |
| 31 | Шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ-80-«Касимов» | Диапазон задаваемой температуры +50°С .. +200°С, Дискретность задаваемой температуры 0.1°С в диапазоне (+50°С .. +100°С), 1°С в диапазоне ( +100°С .. +180°С), Диапазон задаваемого времени сушки 120 мин .. 998 мин, Дискретность задаваемого времени сушки 1 мин, Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема камеры ≤6°С, Время достижения установившегося режима ≤2 часов. |
| 32 | Весы аналитические Ohaus DV114C | Предел взвешивания – 150 гр., дискретность 0,1 мг. Встроенная калибровка. |
| 33 | Спектрофотометр Unico 2802S, Unico Sys, США | Пределы измерения 190-1100 нм., дискретность – 0.1…5 нм. Простой режим, снятие спектра, кинетический режим, встроенные методики. |
| НИЛ биопротезирования и кардиопротекции |
| 34 | Четырехканальный проволочный миограф DMТ A/S | Встроенный термостат Порты оксигенации и отсасывания Устройства точного позиционирования для точного исходного натяжения тканей Цифровой дисплей упрощает подготовку и быструю модификацию параметров эксперимента в ходе работы Блок сбора и регистрации данных PowerLab с ПО LabChart Pro |
| 35 | Гематологический анализатор Abacus Junior 30 | Гидросистема: выполняет функции забора проб, разведения, смешивания и лизирования. Регулирует вакуум, необходимый для движения клеток через апертуру в процессе подсчета клеток. Система обработки данных: производит подсчет, измерения и расчет гематологических параметров, получает и хранит цифровые результаты и гистограммы. Панель управления: включает в себя ЖК-дисплей, сенсорный экран, кнопку ПУСК, светодиод состояния и порты USB. |
| 36 | Автоматический анализатор ChemWell Combo | Управление дозированием аспирирование и диспенсирование от 2 мкл до 1.95 мл Инкубирование контроль температуры: нагрев дозатора до 37°C, нагрев планшета до 25°C или 37°C, или без контроля температуры (окружающая) Встряхивание только для реакционного планшета Промывка стрипов 8 лунок непрерывно Отсчет времени от 1 секунды до 24 часов Измерительная оптика УФ/видимая область Расчет использование числовых запрограммированных уравнений Хранение данных неограниченная емкость Выдача результатов со множеством свойств и настроек, выбираемых пользователем |
| 37 | Центрифуга Thermo-Scientific SL16 | Вес без ротора – 57,5 кг Рассеивание тепла – вентиляция Максимальная кинетическая энергия -51.7 kJ |
| 38 | Анализатор лазерный микроциркуляции крови ЛАКК-02 | блок анализатора с двумя лазерами на длину волны 0,8 мкм два световодных зонда для исследования микроциркуляции кабель связи с компьютером программное обеспечение два штатива |
| 39 | Микроскоп стерео МСП-1 вариант 23, ЛОМО | Увеличение — 10х-90х; зум — 1:4,5; окуляры широкоугольные — 10х/20; 20х/12; источник освещения — кольцевой люминесцентный осветитель; визуальная насадка — тринокулярная; максимальный вынос оптической головки в горизонтальном направлении, мм — 320; максимальный вынос оптической головки в вертикальном направлении, мм — 320; габариты, мм — 700×460×490; масса, кг — 25. |
| 40 | Дозаторы Sartorius | На основе принципа воздушного замещения и используются со сменными наконечниками. Одноканальные, переменного объема 5-50 мкл |
| НИО токсикологии |
| 41 | Система телеметрии Stellar | Одновременный мониторинг неограничен: в данное время: 5 животных (5 датчиков в наличии). Трансмиттеры системы Stellar позволяют получать данные по кровяному давлению, частоте сердечных сокращений, температуре тела, а также электрокардиограмму, электроэнцефалограмму, электромиограмму и электроокулограмму в изолированной и предварительно стерилизованной системе. |
| 42 | Беговая дорожка для крыс - тредмилл | Оценка выносливости и развития усталости у грызунов |
| НИО патоморфологии ЦДТИ |
| 43 | Секционный стол | Возможность вскрытия крупных животных |
| 44 | Станция вырезки | Возможность вскрытия мелких животных. Вырезка кусочков из крупных объектов |
| 45 | Аппарат для проводки | Проводка кусочков для гистологического исследования |
| 46 | Заливочная станция | Заливка кусочков в парафин для последующего приготовления микроскопических препаратов |
| 47 | Криотом | Для приготовления замороженных срезов, необходимых для последующего выявления спирторастворимых веществ |
| 48 | Микротом | Для приготовления парафиновых срезов |
| 49 | Световые микроскопы исследовательского класса | Возможность микроскопического и морфометрического анализа |
| НИО биохимических исследований ЦДТИ |
| 50 | Гематологический анализатор URIT 3000 vet plus (URIT Medical Electronic Co., Ltd., Китай) | Предназначен для подсчета клеток крови животных: собаки, кошки, лошади, мыши, крысы, кролики, свиньи, крупный рогатый скот, обезьяны, верблюды, овцы, козы. 21 измеряемый параметр: лейкоцитарные эритроцитарные, тромбоцитарные индексы. Дифференциация WBC на 3 популяции и построение 3 гистограмм. Используется два независимых метода анализа: WBC/RBC/ PLT - метод электрического сопротивления (электроэмпедансный). HGB- фотометрический метод. Для цельной крови - 10 мкл. Производительность 45 тестов в час. |
| 51 | Центрифуга с охлаждением Thermo FIsher Scientific SL16R | Обеспечивает центрифугирование объемом до 1,6л, Система смены роторов Auto-Lock III позволяет проводить установку и замену роторов простым нажатием. Технология SMARTSpin оптимизирует ускорение, торможение, дисбаланс, способствует повышению безопасности и улучшению параметров центрифугирования. Контрольная панель для интуитивного программирования скорости / ускорения, времени, температуры. Возможность изменения параметров центрифугирования в процессе работы. Горизонтальный ротор 5 580 g, угловой ротор 25 830 g. |
| 52 | Шкаф вытяжной ШВ-"Ламинар-С"-1,5 (530.150) (Lamsystems, РФ) | Обеспечивает работу оператора с химически вредными и малотоксичными веществами в т.ч с малотоксичными парами и газами с эффективным удалением их из рабочей зоны. |
| 53 | Гематологический анализатор Sysmex XS1000i | Предназначен для подсчета клеток крови человека. Используемая в нем технология флуоресцентной проточной цитометрии обеспечивает высочайшее качество во всех аспектах. Полная дифференциация всех популяций лейкоцитов и великолепное определение эритроцитов и тромбоцитов с помощью гидродинамической фокусировки. Используемая в нем технология флуоресцентной проточной цитометрии обеспечивает высочайшее качество во всех аспектах. Полная дифференциация всех популяций лейкоцитов и великолепное определение эритроцитов и тромбоцитов с помощью гидродинамической фокусировки. |
| 54 | Биохимический анализатор ChemWell 2900 T (Awareness Technology, США) | предназначен для выполнения всего спектра биохимических, иммунохимических и турбидиметрических анализов. Производительность до 100 тестов/час. Объем реакционной смеси 200 мкл (минимальный). 37 позиций для проб и реагентов, одноканальный фотометрический модуль. Программа контроля качества. Открытая система для любых методик и реактивов |
| 55 | Морозильник Sanyo на -80°С (Panasonic, Япония) | Высокая точность и стабильность заданной температуры. Равномерность распределение температуры обеспечивается системой принудительной циркуляции воздуха. Автоматическая система размораживания, система регистрации температуры. Хладагенты, используемые в фармацевтических холодильниках и морозильниках Sanyo не содержат традиционных фреонов и вредных для окружающей среды веществ. |
| 56 | Центрифуга Microspin FV2400 (Biosan, Латвия). | FV-2400 обеспечивает возможность одновременного перемешивания и сброса образцов, используя модули центрифугирования со скоростью 2800 об/мин, перемешивания и ресуспендирования. |
| 57 | Весы электронные AND DX-1200WP | Встроенная калибровочная масса калибровка одним касанием, выбор единиц измерения (грамм, карат, фунт и т.д.), возможность измерения плотности веществ и работы с магнитным материалом при помощи стандартного поддонного крюка, соответствие GLP, а также GMP, ISO |
| 58 | Анализатор-коагулометр двухканальный HumaClot Duo Plus (HUMAN, Германия) | Предназначен для клоттинговых, хромогенных и иммунотурбодиметрических исследований. Показатели: протромбиновое время, АЧТВ (в т.ч. для ранней диагностики сепсиса), тромбиновое время, рептилазный тест, фибриноген, факторы свертывания, антитромбин, гепарин, резистентность к активированному протеину С, волчаночный антикоагулянт (скрининг-подтверждение), протеин С, протеин S, D-димер, фактор Виллебрандта, экариновый хромогенный анализ тромбина, экариновый хромогенный анализ гирудина, плазминоген, α2-антиплазмин. |
| 59 | Анализатор мочи DocUReader 2 Pro (77 Elektronika, Венгрия) | Предназначен для анализа мочи человека и животных. Показатели: билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, протеин, эритроциты, рН, нитриты, лейкоциты, удельный вес. |
| молекулярная биология |
| 60 | Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный "Адвия Кентавр СР", Bayer Cooperation, USA | Иммунохимический анализ крови хемилюминесцентным методом с производительностью до 180 тестов в час, с широким меню тестов, с измерением, как потока проб, так и экстренных образцов. Небольшое время до получения первого результата после постановки (15 минут) и возможность добавлять реактивы и расходные материалы без перехода в режим паузы. |
| 61 | Процессор магнитных частиц King Ficher Flex, Thermo Fisher Scientific , USA | Быстрое автоматизированное выделение и очистка нуклеиновых кислот, белков (от рекомбинатных до антител) и клеток с помощью процессоров KingFisher. Работа с образцами объемом от 20 мкл до 1000 мкл; выделение и очистка в планшетах с глубокими лунками, специальных планшетах KF и PCR-планшетах; производительность - до 96 образцов за цикл. Отсутствие в выделенных ДНК и РНК примесей белков, нуклеаз и других загрязнений, а также выделение и очистка рекомбинантных белков с чрезвычайно сложной структурой и изменяющимися физико-химическими характеристиками по технологии сепарации с магнитными частицами. Возможность проведения стандартной очистки антител/антигенов, фармацевтических препаратов и вакцин с использованием любого типа клеток хозяев - млекопитающих, насекомых, или трансгенных животных/растений. Разработка с помощью программного обеспечения KingFisher собственных протоколов для других приложений, например, для исследований взаимодействий между белками, исследований структуры белков, процесса фосфорилирования белков и т.д. Возможность экспорта/импорта протоколов с помощью USB карты памяти. |
| 62 | Спектрофотометр NanoVue Plus, Biochrom, USA | Исследования нуклеиновых кислот и белковых молекул. Рабочий диапазон длин волн — 200-1100 нм. Спектральная ширина полосы — 5 нм. Использование образцов объемом от 0,5 мкл до 5 мкл. Обеспечение работы без использования персонального компьютера. Передача данных с помощью USB-кабеля, беспроводной связи Bluetooth, встроенной опции принтера или SD-карту. |
| 63 | Система фрагментного анализа Fragment Analyzer 12-капиллярный, Advanced Analytical Technologies Inc | Характеристика фрагментного состава и количественной оценки ДНК и РНК с использованием метода капиллярного гель электрофореза. Области применения системы: Анализ фрагментов ДНК – гибкий протокол, возможность выбора капилляров в зависимости от особенностей образца; Анализ библиотек для NGS (New Generation Sequences, секвенирование нового поколения); Анализ фрагментов РНК – качественная и количественная оценка в одном приборе, расчет RQN (RNA Quality Number); Анализ геномной ДНК; Плазмидный анализ; Поиск мутаций (TILLiNG); Оценка эффективности CRISPR/Cas9-редактирования генома. Допустимая длина исследуемых фрагментов составляет от 10 до 100 000 оснований. Точность оценки до 2-ух оснований. Минимальный объём образца – 2 мкл. |
| 64 | 4D-Nucleofector™ System, Lonza, Switzerland | Высокоэффективная доставка генетического материала с высокими показателями витальности. Возможна трансфекция плазмидной ДНК, РНК, миРНК, шпилечной РНК и микроРНК для получения стабильных клеточных линий-продуцентов целевых белков на основе линий клеток CHO-K1, SF+, Pichia methanolica, изучения активности регуляторных элементов генома в клеточных линиях человека, мыши, курицы, дрозофилы и др. Персонализация под задачи пользователя за счет модульной системы: X-блок рассчитан на 16-луночные стрипы 20µl Nucleocuvette™ strips и 2 кюветы 100 μl single Nucleocuvette™, Y-блок позволяет работать с адгезивными клетками в формате 24-луночных планшет. |
| 65 | Термоциклер д/амплификации нуклеиновых кислот 1000 модуль оптич.CFX96, Bio-Rad Laboratories, USA | Запатентованная конструкция облегченного термоблока и уникальная оптическая система 6-канальной детекции обеспечивают беспрецедентно высокую скорость и удобство работы на приборе. Одновременно 5 детектируемых мишеней в образце. Диапазон возбуждения/детекции флюоресценции, нм 450-730. Точность поддержания температуры, ˚С ±0,2. Открытая система: возможность использования тест-систем различных производителей. Тип пробирок: 96-луночная плашка или пробирки по 0,2 мл (отдельно или в стрипах)/384-луночная плашка |
| 66 | Термоциклер д/амплификации нуклеиновых кислот Т100, Bio-Rad Laboratories, USA | Универсальный градиентный ДНК-амплификатор; Проведение ПЦР без использования минерального масла; формат блока — 96×0,2 мл или 1×96-луночного планшета; максимальная скорость нагрева/охлаждения,˚С/сек — 4; возможно задать 8 температурных зон, с разницей от 1 до 25 градусов между крайними зонами; диапазон температур для использования градиента, °C — от 30 до 100; точность поддержания температур, ˚С — ± 0,5 от запрограммированной; количество программ — до 500 на приборе; не лимитируется при использовании USB-накопителя. |
| 67 | Система Гель-документации IMAGEQUANT LAS 500, GE Healthcare Life Sciences, UK | Встроенная 8,3-мегапиксельная ПЗС-камера, позволяющая получать высокоразрешающие цифровые изображения исследуемых проб ДНК и белков, а также источники света, сенсорный экран. Интенсивность сигналов обнаруживается автоматически, полуавтоматически и вручную (детектируется только указанная область образца). 3 светодиодных источника света. УФ-свет обнаруживает флуоресцентное свечение выше 550 нм и визуализирует ДНК в геле с зеленым окрашиванием. Белый свет (470 до 635 нм) позволяет выполнить документирование гелей с колориметрическими маркерами синего или серебряного цвета. Белый свет комбинируют с хемилюминесцентным режимом и генерируют изображения с автоматическим наложением. Такие перекрытия позволяют моментально распознать хемилюминесцентные образцы, белки с цветными маркерами и определить молекулярный вес выявленных фрагментов. |
| 68 | Камера для электрофореза HE 33 Mini Submarine Unit, Amersham Biosciences, SIA Biosan, Latvia | Камера для горизонтального гель-электрофореза |
| 69 | Оборудование для гель-электрофореза, Bio-Rad Laboratories, USA | Оборудование для горизонтального гель-электрофореза: источник постоянного тока «PowerPac HV Power Supply» и «Sub-Cell GT» камеры с заливочными столиками фирмы «Bio-Rad» предназначено для проведения горизонтального электрофореза в гелях агарозы различного размера при анализе нуклеиновых кислот. Включает в себя удобный столик для заливки гелей, УФ-прозрачные подложки для гелей, гребенки различных форматов для формирования лунок. Кроме горизонтального ДНК-электрофореза может быть использован также в ряде других методов, включая SDS-электрофорез белков, изоэлектрическое фокусирование, ДНК- |
| 70 | Термошейкер TS-100, SIA Biosan, Latvia | идеальный инструмент для интенсивного перемешивания образцов в микропробирках в условиях термостатирования. Функции нагрева (до +100°C) и перемешивания выполняются как одновременно. TS-100 используется при пробоподготовке анализа ДНК, экстракции белков, полисахаридов, липидов и других клеточных компонентов. Быстрый набор заданной скорости перемешивания и поддержание равной амплитуды вращения по всему блоку термо-шейкера Стабильное поддержания температуры в широком диапазоне по всей поверхности блока Жидкокристаллический дисплей показывает установленные и текущие значения температуры, скорости и времени работы 4. Тихая работа двигателя, компактный размер |
| 71 | Центрифуга "Фуга/вортекс Комбиспин FVL-2400N", SIA Biosan, Latvia | Обеспечение возможности одновременного перемешивания и разделения образцов благодаря модулям перемешивания и центрифугирования. Сочетание двух инструментов в одном: вортекс+центрифуга Постоянная скорость вращения 3500 об/мин (700g) Сменные роторы для пробирок объемом 0.2мл, 0.5мл, 1.5мл, 2мл, а также для стрипов |
| 72 | Центрифуга Mirofuge 16 б/охлаждения (А46471), Beckman Coulter, USA | микроцентрифуга для выделения ДНК, РНК, белков и субклеточных органелл и отдельных клеток; емкость ротора: 24 х 2,0 мл; максим. скорость 200 - 14 800 об/мин; максим. ускорение 16163хg; установка скорости с шагом 100 об/мин; тип двигателя - бесщеточный индукционный; время разгона/торможения 15 сек/13 сек |
| 73 | Центрифуга лабораторная Allegra X-30 с принадлежностями, Beckman Coulter, USA | Используется для решения различных задач в области молекулярной и клеточной биологии. Данная центрифуга отличается компактностью (ширина всего 46 см) и вместимостью (до 1,6 л). Набор роторов позволяет центрифугировать пробирки различных объемов, флаконы емкостью от 250 мкл до 400 мл, стандартные 96-луночные микропланшеты и глубоколуночные планшеты. Бесщеточный индукционный двигатель не требует дополнительного обслуживания и обеспечивает низкий уровень шума. Центрифуги серии Allegra X-30 позволяют работать с 64 пробирками объемом 5/7 мм (13 х 75 мм). Максимальная скорость для угловых роторов, об/мин - 16 000 Максимальная скорость для бакетных роторов, об/мин - 12 500 10 режимов разгона/10 режимов торможения |
| 74 | Вортекс персональный V-1 plus, SIA Biosan, Latvia | Для перемешивания растворов и суспензий клеток в пробирках. Два режима работы: непрерывный и импульсный Перемешивание образцов в пробирках объемом от 1,5мл до 50мл Компактность, устойчивость Возможность регулирования скорости |
| 75 | Охлаждаемый инкубатор/термостат Binder APT.line KB (E3.1), Binder GmbH, Germany | Система APT.line™ камеры предварительного нагрева с электронным управлением и запатентованная система охлаждения обеспечивают точность температуры и воспроизводимость результатов как в условиях нагрева, так и при охлаждении. Диапазон температур от -5 °C до 100 °C (при температуре окружающей среды ≤ 20 °C ). Контроллер MP с 2 программами по 10 секций каждая или, как вариант, с переключением на 1 программу с 20 секциями. Встроенный программный таймер на неделю с функцией реального времени |
| 76 | Баня-термостат водяная WB-4MS, Bio-Rad Laboratories, USA | Обеспечение повышенной стабилизации температуры (до 0,1°С) за счет работы встроенной магнитной мешалки (диапазон оборотов 300 - 1000 об/мин). Простота обслуживания, высокая точность поддержания температуры ванны, бесшумная работа. Диапазон установки температуры 25°C ... +100°C. Диапазон регуляции оборотов 250-1000 об/мин. Ванна из нержавеющей стали объемом 4 л |
| 77 | Холодильник Позис ХФ-400-3, Позис, Россия | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; дверь стеклянная с энергосберегающим покрытием и замком; дополнительные прозрачные дверки полок, автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери. Общий объем 440л. |
| 78 | Холодильник комбинированный серии ES объем холодильной камеры 159 л, ThermoFisher Scientific , USA | Цифровой температурный дисплей. Визуальная/звуковая сигнализация при повышении или понижении температуры. Сигнализация открытой двери. Низкое электропотребление. Внешняя и внутренняя поверхность покрыты ударостойкой эпоксидной порошковой краской. Дверной замок обеспечивает сохранность ценных образцов |
| 79 | Холодильник лабораторный комбинированный ХЛ-340, Позис, Россия | Обеспечивает потребность в хранении лекарственных препаратов, сред, вакцин, образцов, тест-наборов и других фармацевтических средств при температуре от +2°С до +15°С в холодильной камере и при температурах от минус 10°С до минус 25°С в морозильной камере. Основные характеристики: 2 микропроцессорных регулятора температур со сверхчувствительными датчиками температуры, система принудительной циркуляции воздуха в холодильной камере, в холодильном отделении дверь стеклянная с замком, автоматическое поддержание температуры в камерах, сигнализация при отклонении температуры от заданной, отображение температуры на табло панели управления, отключение вентилятора при открывании двери. |
| 80 | Шкаф лабораторный вытяжной ШВЛ-05.3, Россия | Применяется для проведения большинства лабораторных анализов, в которых используются тяжелые токсичные вещества или ЛВЖ. Для исключения попадание тяжелых испарений на розетки и коммуникации - они вынесены на переднюю панель. слив (из полипропилена или Дюркона) – стандартно устанавливается справа; кран для холодной воды с внешней регулировкой пр-ва FAR (Италия); фильтр для механической очистки воды; химически стойкая вентилируемая капсула из стеклопластика в нижней левой тумбе; вентилятор производительностью 900/1200 м3/час. |
| 81 | Шкаф лабораторный с ламинарным потоком MSC, ThermoFisher Scientific, USA | Обеспечение высокого уровня безопасности и качества исследований. SmartFlow - контроль потоков осуществляется через цифровую технологию, интегрированную в сам мотор. Основной / фильтр на выходе НЕРА Н14 EN 1822 99,999% для частиц 0,3 µm Дополнительный фильтр на выходе (AEF) НЕРА Н14 EN 1822 99,999% для частиц 0,3 µm |
| 82 | Бокс абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами БАВ-ПЦР-"Ламинар-С", Lamsystems, Россия | ПЦР-бокс предназначен для чистой работы с ДНК-пробами при проведении ПЦР установка интервала работы лампы УФ-облучения; отображение оставшегося интервала времени работы лампы УФ-облучения; учёт наработки лампы УФ-облучения; предупреждающий звуковой сигнал об окончании ресурса лампы УФ-облучения. |
| Химико-аналитический научно-исследовательский отдел |
| 83 | Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматек-кристалл 5000» исполнение 2 | Детектор пламенно-ионизационный (ПИД) Детектор масс-спектрометрический (МС) Дозатор автоматический жидкостный ДАЖ-2М парофазный Хроматографические колонки Комплекс предназначен для качественных и количественных анализов жидких и газообразных проб различных органических и некоторых неорганических соединений методом газовой хроматографии. |
| 84 | Система жидкостной хроматографии AKTA start | AKTA start прибор Коллектор фракций (Frac30) Хроматографические колонки AKTA start – система жидкостной хроматографии, используемая для подготовительной очистки белков. |
| 85 | Весы неатоматического действия AND GH-252 | Класс точности - I Наибольший предел взвешивания–101/250г Дискретность - 0,01/0,1 мг |
| 86 | Весы неавтоматического действия OHAUS PIONEER PA114C | Класс точности - I Наибольший предел взвешивания – 110 г Дискретность – 0,0001 г |
| 87 | Анализатор жидкости Five F (рН-метр F20) | рН-электрод LE 438 Диапазон измерения 0,00 – 14,00 рН Разрешение – 0,01 рН |
| 88 | Охлаждающий инкубатор КВ 115 | Диапазон температур - -5 – 100 ˚С Флуктуация температур – 0,1 ˚С |
| 89 | Электрошкаф сушильный СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5-И*М | Максимальная температура в рабочем пространстве – 350 ˚С Стабильность температуры - ±2 ˚С |
| 90 | Мешалки IKA C-MAG HS с нагревом | Предел настройки температур – 0-500 ˚С |
| 91 | Программируемый ротатор Multi Bio RS-24 | Вращение: Диапазон скорости – 1-100 об/мин Вертикальное вращение – 360 ˚ Качание: Угол наклона – 1-90 ˚ (шаг 1 ˚) Встряхивание: Угол наклона – 1-5 ˚ (шаг 1 ˚) |
| 92 | Вортекс для пробирок V-32 | Диапазон скорости – 500-3000 об/мин Объем пробирок – 0,2 – 50 мл Орбита – 2 мм |
| 93 | Высокоскоростной шейкер для планшетов и пробирок MPS-1 | Диапазон скорости –300-3200 об/мин 5 программ перемешивания |
| 94 | Ультразвуковая ванна УЗВ-28ТТЦ | Диапазон температур термостата – 15-70 ˚С |
| 95 | Холодильники лабораторные ХЛ-340 «POZIS” | Диапазон температур в холодильной камере - +2 ˚С …+15 ˚С Диапазон температур в холодильной камере - -10 ˚С …-25 ˚С |
| НИО микроциркуляции и метаболизма миокарда |
| 96 | Система для газовой анестезии мелких животных со встроенным испарителем | Возможность анестезии изофлюраном, встроенный цифровой испаритель, минимальное "мертвое" пространство, возможность сопряжения с аппаратом ИВЛ и кислородным концентратором |
| 97 | Подогреваемая платформа и контроллер температуры тела для мелких лабораторных животных с ректальным датчиком температуры | Поддержание заданной температуры наркотизированного животного |
| 98 | Автоматический анализатор газов, электролитов, метаболитов и оксиметрии крови серии ABL80, Radiometer, Дания | Экспресс анализ газового состава крови, электролитов и метаболитов |
| 99 | Электрокардиограф с программным обспечением КАП-01-"КАРДИОТЕХНИКА-ЭКГ" , ЗАО «Инкарт», Спб | Мониторирование электрокардиограммы на персональном компьютере с возможностью записи фрагментов ЭКГ |
| 100 | Аппарат искусственной вентиляции легких для грызунов Small animal ventilator SAR-830/AP | Аппарат искусственной вентиляции легких для мышей и крыс, возможность сопряжения с наркозным аппаратом и кислородным концентратором |
| 101 | Концентратор кислорода 7F-IL Армед | Обогащение кислородом воздушной смеси во время искусственной вентиляции лёгких |
| 102 | Волоконно-оптический осветитель: Осветитель операционный Cold-light source Zeiss CL 1500 ECO | Освещение операционного поля. |
| 103 | Термокоагулятор Vet-Tech IN009 | Остановка кровотечений из мелких сосудов |
| 104 | Шариковый настольный стерилизатор, Steri-250 Glass Bead Sterilizer, Cat.(Keller) | Стерилизация рабочей части хирургических инструментов во время операции/эксперимента |
| 105 | Набор микрохирургических инструментов | Проведение микрохирургических операций |
| 106 | Микроскоп операционный ЛОМО МСП-1 с цифровой видеокамерой с программным обеспечением | Проведение микрохирургических операций с регистрацией фото- и видеоизображений |
| 107 | Ультразвуковая система визуализации in vivo для мелких лабораторных животных Vevo 2100 | Выполнение эхокардиографии в B и М режимах у крыс |
| 108 | Комплекс автоматизированный Vevo Imaging Station 2 (рабочая станция для ЭХО-машины Vevo 2100) | При сопряжении с наркозным аппаратом позволяет фиксировать датчик и животное в нужном положении тела за счёт подвижного столика. Поддержание заданной температуры тела, мониторирование ЭКГ и частоты сердечных сокращений. Механический манипулятор позволяет выполнять шприцевые высокоточные инъекции тестируемых или диагностических растворов под ЭХО-контролем |
| 109 | Камера послеоперационного восстановления для грызунов VetTech HE011AR | Возможность послеоперационного восстановления для грызунов – поддержание необходимой (заданной) температуры до двух часов |
| 110 | Инъектор (инфузомат) SPLG101 | Для внутрисосудистого введения тестируемых соединений шприцами разного размера до 2-х одновременно с возможностью сопряжения с персональным компьютером |
| 111 | Лупа хирургическая бинокулярная | Для удобства проведения микрохирургических операций |
| Питомник лабораторных животных с вивариями ЦДТИ ИЭМ, виварий ЦЭБ ИЭМ |
| 112 | Стеллажи для содержания лабораторных грызунов с индивидуально вентилируемыми клетками в комплекте (Tecniplast SPA) | Стеллажи из нержавеющей стали, укомплектованные клетками из поликарбоната, упрощают содержание лабораторных грызунов в условиях вивария, защищая животных от внешних воздействий и снижая риск кросс-контаминации. |
| 113 | Установки подачи воздуха в клетки для животных Smart Flow (Tecniplast SPA) | Обеспечивают подачу НЕРА-фильтрованного воздуха в клетки к животным, также осуществляют фильтрацию воздуха, поступающего от животных в систему вентиляции. НЕРА-фильтры позволяют поддержать соответствующий микробиологический статус животных. |
| 114 | Ламинарные боксы для работы с лабораторными грызунами (Tecniplast SPA, модели CS-4, BS-60, BS-48, Aria, Tech-48) | Защищают животных от патогенов, которые могут быть переданы с персоналом, а также защищают персонал от патогенов, пылевых частиц и аэрозолей, вырабатывающихся при работе с животными, что снижает риск аллергизации. |
| 115 | Автоматизированные линии подачи и сбора подстилочного материала для грызунов (Tecniplast SPA) | Линии подачи позволяют автоматически дозировать подстил при его помещении в клетку, что обеспечивает максимально типизированные условия содержания. Линии сбора позволяют быстро удалять отработанный подстилочный материал во время проведения замены клеток. |
| 116 | Полуавтоматические станции заполнения и опорожнения поильных бутылочек для грызунов (Tecniplast SPA) | Позволяют максимально упростить и стандартизировать процесс поения лабораторных грызунов. |
| 117 | Системы водоочистительные лабораторные RiOs (Merk) | Обеспечивают виварий лабораторных грызунов стерильной водой, очищенной путем обратного осмоса. Эта вода используется для поения животных. |
| 118 | Моечные машины проходного типа с электрическим нагревом с опцией деконтаминации (Tecniplast SPA, модели Atlantis, GP900) | Применяется для мытья технологического оборудования вивария, а также для биодеконтаминации оборудования и инвентаря в режиме генератора пара перекиси водорода. |
| 119 | Система биодеконтаминации — генератор пара перекиси водорода VHP (Tecniplast SPA) | Генерирует сухой пар перекиси водорода, позволяя стерилизовать электронное оборудование, инвентарь и помещения. |
| 120 | Стерилизаторы паровые проходного типа (Sterivap BMT, Tuttnauer) | Используются для обеспечения вивариев стерильными материалами. Паровой стерилизации подвергаются технологическая одежда, хирургический инструмент, инвентарь для содержания животных, клетки, корма, подстилочный материал и многое другое. |
| 121 | Стеллажи для мойки и автоклавирования клеток (Tecniplast SPA) | Эргономичные стеллажи, позволяющие упростить логистику обработки и стерилизации индивидуально-вентилируемых клеток и их комплектующих |
| 122 | Воздушные души барьерного типа | Являются основным компонентом «барьера» для персонала, работающего с лабораторными грызунами. С помощью потоков НЕРА-фильтрованного воздуха удаляют пылевые частицы и аллергены с технологической одежды сотрудников, проходящих в «чистую» зону вивария. |
| 123 | Станции послеоперационного восстановления для крыс и мышей (Tecniplast SPA) | Позволяют поддерживать заданный температурный режим при возможности автономной работы до 12 часов, используется для восстановления состояния лабораторных грызунов после анестезии и инвазивных вмешательств |
| 124 | Камеры для СО2 эвтаназии крыс и мышей | СО2 эвтаназия является одним из основных методов эвтаназии лабораторных грызунов, одобренных AVMA. Камеры выполнены из красного прозрачного поликарбоната, что снижает стресс-воздействие на животных. |
| 125 | Стойки-стеллажи для содержания рыб в комплекте с аквариумами на 3,5л (Tecniplast SPA) | Подключаются к системе очистки воды, обеспечивают стандартные условия содержания рыб с учетом постепенной замены воды и рециркуляции. |
| 126 | Резервуар для обратноосмотической воды с насосом и УФ лампой для содержания рыб и Система очистки воды Smart2Pure UV/UF | Обеспечивает высокую микробиологическую чистоту воды, поступающей к рыбам и бесхвостым амфибиям. |
| 127 | Инкубатор для Артемий 10л (Tecniplast SPA) | Позволяет инкубировать и содержать живых рачков-артемий, которые используются для кормления лабораторных рыб |
| 128 | Стойки-стеллажи с аквариумами для содержания лягушек (Tecniplast SPA) | Подключаются к системе очистки воды, обеспечивают стандартные условия содержания рыб с учетом постепенной замены воды и рециркуляции. |
| 129 | Моечная машина для аквариумов (Steelco) | Используется для мытья аквариумов рыб и лягушек. Щелочной агент применяется для основной обработки, кислотных — для ополаскивания и нейтрализации. |
| 130 | Пылесос Karcher NT65/2 Ap Me Sochi | Применяется для уборки сложных загрязнений в некоторых животноводческих помещениях. |
| 131 | Минимойка Karcher K5 Compact | Применяется для обработки и дезинфекции помещений содержания свиней. |
| 132 | Холодильник Позис ХФ-400-3 | Применяется для хранения образцов и материалов, полученных от животных. |
| 133 | Камера охлаждаемая сборно-разборная среднетемпературная (с моноблоком) POLAIR Standad | Применяется для хранения кормов для лабораторных животных. Позволяет обеспечить стандартные оптимальные условия хранения. |
| 134 | Стерилизаторы медицинские Sterrad NX | Используются для проведения высокотехнологичной плазменной стерилизации, щадящей по отношению к микрохирургическому инструменту. |
| 135 | Машины татуировочные для животных | Татуировка – один из используемых в международной и отечественной практике методов идентификации лабораторных животных. |
| 136 | Стеллажи, укомплектованные метаболическими клетками для крыс и мышей (Tecniplast SPA) | Позволяют определить количество потребленных животными корма и воды, количество выработанных продуктов обмена, отобрать пробы кала и мочи. |
| 137 | Микроскопы медико-биологический Nikon Ti-U | Инвертированный микроскоп для визуализации личинок лабораторных рыб. |
| 138 | Весы для взвешивания подвижных объектов | Позволяют с минимальной погрешностью определить вес животного вне зависимости от его расположения и перемещения по платформе. |
| 139 | Система для неинвазивного измерения давления с хвоста лабораторных грызунов | Высокотехнологичная система позволяет мониторировать показатели артериального давления животных (систолическое и диастолическое давление, ЧСС) неинвазивным методом, с возможностью непрерывной записи. |
| 140 | Системы для газовой анестезии (WATO, Ugo Basile, SomnoSuite) животных со встроенным испарителем | Возможность анестезии изофлюраном, встроенный цифровой испаритель, минимальное "мертвое" пространство, возможность сопряжения с аппаратом ИВЛ и кислородным концентратором |
| 141 | Насос-помпа инфузионная DF-12М | К особенностям данного оборудования относится: защита от «свободного» потока в инфузионной линии, система анти-болюса (ABS), расчёт «объёма по времени», внутренний аккумулятор на 4 часа работы, высокоинформативный цифровой дисплей, отображающий: скорость, время до конца инфузии, введённый объём, дозировку, окклюзию, давление в системе, текущую дату, скорость инфузии: 0.1 – 1200 мл/ч, программируемый объём инфузии: 0.0 – 9999 мл, скорость болюса: 0.1 – 1200 мл/ч, объём болюса: 1 – 9 мл. |
| 142 | Устройство для обогрева пациентов Warm Touch 6000 | Применяется для профилактики гипотермии при хирургических манипуляциях на крупных животных. Быстрый нагрев (38°С в течение 30 сек.). Широкий диапазон настроек температуры (32–45°С). |
| 143 | Стол общехирургический «ОК-ГАММА» 03 | Общехирургический операционный стол с механогидравлической регулировкой. |
| 144 | Светильники хирургические настенные и потолочные «ЭМАЛЕД» | Предназначены для освещения смотрового поля при хирургических операциях в качестве основного и/или дополнительного источника света. Бестеневой эффект, высокий и равномерный уровень освещенности светового поля с высоким коэффициентом цветопередачи. Создание освещения, близкого к солнечному, для возможности наблюдения поверхности тканей и микроструктуры в их естественном цвете. Минимальное тепловое излучение позволяет уменьшить высыхание тканей и обеспечивает более комфортные условия для работы исследователей. |
| 145 | Помпа шприцевая инфузионная Aitecs 2016 | Предназначена для внутривенного, внутриартериального, эпидурального, а также подкожного введения определенного количества препарата со скоростью, устанавливаемой пользователем и с автоматическим определением размера шприца и правильности его установки. Проста в использовании, имеет большой информационный дисплей на русском языке. |
| 146 | Отсос медицинский ATMOS C 451 вакуумный | Аппарат работает исключительно тихо и имеет одно устройство подсоединения к вакууму. Все поверхности легко очищаются и имеют дополнительную защиту от проникновения жидкостей. Отличительные особенности этой модели: Встроенный экстра большой прецизионный указатель уровня вакуума. Лишенный недостатков плавный шарообразный регулятор вакуума. Главный выключатель закрыт пленкой. Стабильный уровень вакуума (от –1 до 0 бар), не требующий контроля. Мощность 40±4 л/мин. Бесшумная работа. |
| 147 | Монитор-дефибриллятор BeneHeart D6 с принадлежностями | Дефибриллятор-монитор двухфазного типа с возможностью неинвазивной кардиостимуляции и режимом автоматического анализа сердечного ритма. Аппарат отличается высокой эргономичностью и расширенными эксплуатационными возможностями. Специально для удобства работы на экране могут отображаться подсказки (голосовые и текстовые), которые будут направлять пользователя. |
| 148 | Монитор пациента Beneview T8 с принадлежностями | В стандартный набор показателей жизнедеятельности, мониторинг которых осуществляется с помощью МПМ входят: ЭКГ, SpO2 , нАД, температура и инвазивное артериальное давление. |
| 149 | Монитор давления SP200 | Оснащен высокочувствительными сенсорами, которые контролируют движение, вызываемое дыханием животного в состоянии наркоза |
| 150 | Аппарат рентгеновский ангиографический BV Endura с принадлежностям | Передвижной рентгенохирургический аппарат, идеально подходящий для общей рентгеноскопии и процедур на сосудах, поможет четко визуализировать динамические изображения при операциях. Эта гибкая система обладает целым рядом преимуществ, призванных усовершенствовать рабочий процесс. |
| 151 | Система ультразвуковая диагностическая EPIQ 7 с принадлежностями | Полностью цифровая универсальная ультразвуковая система экспертного класса с возможностью чреспищеводной эхокардиографии и трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием моторизованных объёмных и специализированных матричных электронных датчиков |